ПДО №  291-СС-2014 от 14.05.2014

Руководителю предприятия.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» предлагает вам сделать коммерческое предложение на поставку в июле – октябре 2014г. следующего Товара:

| № п/п | Краткий текст | Кол-во | ЕИ | № ТЗ | Тех.задание | Наименование образца, соответствующего требованиям заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф вытяжной СП 1500х750х2400,мойка D | 2 | ШТ | 24(1) | Шкаф вытяжной в кислотостойком исполнении Стеклопластик с раковиной для мытья посуды серия EUROMAX. Кат номер 453750, СП 1, габариты 1500*750*2400. Рабочая поверхность вытяжного шкафа DURCON с бортиком. Расположение встроенных тумб: с левой стороны и в центре отсеки с вытяжкой, с правой стороны сервисный отсек. Материал тумб – металл. Комплектация: Смеситель для воды-1 шт, Раковина ( мойка DURCON L30)- 1 шт, Поддоны для реактивов- 4 шт. Кран дистанционный для воды с раковиной Durcon (для ШВ СП), кат номер 448541. Поддоны для реактивов 1 упаковка-10 штук, кат номер 930000. Труба, кат. номер В 01202,ПВХ 200*1,8 (pipe seamless rohr1-0200*01.8), 8 пог. метров Тройник кат номер В01702, ПВХ200 (T-piece90 t1-90-0200). | Шкаф вытяжной в кислотостойком исполнении, серия EUROMAX. Кат номер 453750, Производитель ООО «Металлдизайн», г Санкт-Петербург |
| 2 | Шкаф вытяжной СП 1500х750х2400, кран | 2 | ШТ | 24(2) | Шкаф вытяжной в кислотостойком исполнении Стеклопластик монолит серия EUROMAX с 1 краном для воды, кат номер 452750-1, СП, габариты 1500*750*2400, рабочая поверхность DURCON с бортиком для воды и овальной сливной раковиной DURCON типа CS-12, краны для воды и воздуха с дистанционными вентилями, водяная и воздушная подводка. Тумбы полиэтилен, расположение встроенных тумб- с левой стороны и в центре отсек с вытяжкой, с правой стороны сервисный отсек. Комплектация: Кран для воды-1 шт Кран для воздуха – 1 шт Раковина сливная – 1 шт Светильник люминесцентный (4*18 Вт) – 2 шт Выключатель электропитания -1 шт Система автоматического отключения питания УЗО-1 шт ( с инструкцией по эксплуатации) Розетка 220 В в брызгозащищенном исполнении – 3 шт Монитор воздушного потока МВП001 (с инструкцией по эксплуатации)-1 шт Поддоны для реактивов- 4 шт. Тройник кат номер В01702, ПВХ200 (T-piece90 t1-90-0200). Поворот кат номер В01302, ПВХ 90 град. 200 (tubular bends b1-90-0200) | Шкаф вытяжной в кислотостойком исполнении, серия EUROMAX, кат номер 452750-1 Производитель ООО «Металлдизайн», г Санкт-Петербург |
| 3 | Стол остров.1200х1500х900,керамика, полка | 2 | ШТ | 25(1) | Комплектность: 1) Стол - Материал столешницы — керамическая плитка - Каркас стола — мелаллокаркасная конструкция с порошковым эпоксидным покрытием - Длина, мм —1200 - Ширина, мм — 1500 - Высота, мм — 900 2) Надстройка сервисная островная 2-х полочная с 2-мя светильниками ЛС 01-04.724 - Длина, мм — 1200 - Ширина, мм — 480 - Высота, мм — 900 3) Блок электрический на три розетки 120 × 100 × 200 ( с автоматом ) — 3 шт. 4) Слив 250×100×150 мм., полипропилен SNK 3015W c набором для установки 04-02.311 5) Кран холодной воды настольный с набором для установки 04-02.131 | Стол лабораторный островной 1200 × 1500 × 900мм ООО «Экопроект» г. Москва |
| 4 | Стол остров.1500х1500х900,керамика, полка | 2 | ШТ | 25(2) | Комплектность: 1) Стол - Материал столешницы — керамическая плитка - Каркас стола — мелаллокаркасная конструкция с порошковым эпоксидным покрытием - Длина, мм — 1500 - Ширина, мм — 1500 - Высота, мм — 900 2) Надстройка сервисная островная 2-х полочная с 2-мя светильниками ЛС 01-04.724 - Длина, мм — 1500 - Ширина, мм — 480 - Высота, мм — 900 3) Блок электрический на три розетки 120 × 100 ×200 ( с автоматом ) — 3 шт. 4) Слив 250×100×150 мм., полипропилен SNK 3015W c набором для установки 04-02.311 5)Кран холодной воды настольный с набором для установки 04-02.131 | Стол лабораторный островной 1500 × 1500 × 900мм ООО «Экопроект» г. Москва |
| 5 | Шкаф-стол 1500х750х900 КЕ с раковиной | 2 | ШТ | 26(1) | 1) Шкаф-стол приставной - Материал столешницы – керамическая плитка - Каркас стола — мелаллокаркасная конструкция с порошковым эпоксидным покрытием - Длина, мм - 1500 - Ширина, мм - 750 - Высота, мм — 900 - Материал раковины — нержавеющая сталь - Размеры раковины, 400×400×280мм - Количество раковин, шт. — 1 - Смеситель, шт. – 1 2) Сушилка - Основа сушки – металлический каркас - Лицевая поверхность – композитный стеклопластиковый материал - Материал опор – пластик - Длина, см. – 600 - Глубина, см. – 190 - Высота, см. – 990 - количество опор - 22 | Шкаф-стол приставной с раковиной и оборудованный сушилкой ООО «Экопроект» г. Москва |
| 6 | Шкаф-стол 1500х750х900 КЕ+тумбы (дверка) | 2 | ШТ | 26(2) | Комплектность: 1) шкаф-стол приставной - Материал столешницы - керамическая плитка - Каркас стола — мелаллокаркасная конструкция с порошковым эпоксидным покрытием - Длина, мм - 1500 - Ширина, мм - 750 - Высота, мм — 900 Стол должен быть укомплектован выкатными тумбами в количестве 2 штук. 2) тумбы выкатные - Материал – ламинированная ДСП - Длина, мм - 500 - Ширина, мм - 520 - Высота, мм — 780 - Полка - Левая дверь | Шкаф-стол приставной с выкатными тумбами (с дверками) ООО «Экопроект» » г. Москва |
| 7 | Шкаф-стол 1500х750х900 КЕ+тумбы (4ящика) | 1 | ШТ | 26(3) | Комплектность: 1) Шкаф-стол приставной - Материал столешницы — керамическая плитка - Каркас стола — мелаллокаркасная конструкция с порошковым эпоксидным покрытием - Длина, мм — 1500 - Ширина, мм — 750 - Высота, мм — 900 Стол должен быть укомплектован выкатными тумбами в количестве 2 штук. 2) Тумбы выкатные - Материал — ламинированная ДСП - Длина, мм — 500 - Ширина, мм — 520 - Высота, мм — 780 - 4 ящика | Шкаф-стол приставной с выкатными тумбами (с ящиками) ООО «Экопроект» |
| 8 | Стол для хроматографа 1500/900СЛВХл-ТД-М | 3 | ШТ | 27(1) | Стол для хроматографа усиленный, с тумбой и полкой (ламинированная поверхность) мод 1500/900 СЛВХл-ТД-М с надстольем пристенным регулируемым (светильник, выключатель, 2 евро розетки брызгозащищенных с заземлением, 2 АЗС, 2 алюминиевые полки с бортиками и стекло на дне полок1500*300*100, полки пластик 5 мм) 1500НСПРп-У | Стол для хроматографа усиленный, с тумбой и полкой (ламинированная поверхность) мод 1500/900 Производитель ООО «ЛаМО» г. Санкт-Петербург |
| 9 | Стол для хроматографа 1500/900СЛВХл-ТД-М | 3 | ШТ | 27(2) | Стол для хроматографа усиленный, с тумбой и полкой (ламинированная поверхность) мод 1500/900 СЛВХл-ТД-М с надстольем пристенным регулируемым (светильник, выключатель, 2 евро розетки брызгозащищенных с заземлением, 2 АЗС) 1500НСПРп-У и встроенной полкой со сдвижными стеклами 1500Пдв.ст | Стол для хроматографа усиленный, с тумбой и полкой (ламинированная поверхность) мод 1500/900 Производитель ООО «ЛаМО» г. Санкт-Петербург |
| 10 | Стол-мойка/1раковина DURCON 1200х600х900 | 1 | ШТ | 24(1) | Требования к столу с мойкой (правой): -- Материал столешницы - DURСON – Материал раковины - DURСON – Каркас стола - сталь с полимерным порошковым покрытием -- Длина, мм -1200 Ширина, мм - 600 Высота, мм - 900 Глубина раковины, мм — 200 Количество раковин, шт. -1 Количество кранов, шт. -1 Смеситель- TOF 1000/275 Стол должен быть укомплектован нижней тумбой, смесителем, системой подвода и слива воды. | Стол с мойкой одинарной (мойка расположена справа) DURСON 1200*600*900 мм ЗАО «НЕВАЛАБ» (кат № 1-02760), РФ, г. Санкт-Петербург. |
| 11 | Стол-мойка/1раковина DURCON 550х775х900 | 1 | ШТ | 24(2) | Требования к столу с мойкой одинарной: -- Материал столешницы - DURСON – Материал раковины - DURСON – Каркас стола - сталь с полимерным порошковым покрытием -- Длина, мм -550 Ширина, мм - 775 Высота, мм - 900 Глубина раковины, мм — 280 Количество раковин, шт. -1 Количество кранов, шт. -1 Смеситель, шт. - 1 Сифон, адптер, шт. -1 Шланг гибкий для воды, шт. -1 Стол должен быть укомплектован нижней тумбой. | Стол с мойкой одинарной DURСON 550*775*900 мм ЗАО «АВРОРА-СЕРВИС»(кат № 56.0368.01.02), РФ, г. Москва. |

В Предложении необходимо указать:

- Исх. номер и дату коммерческого запроса;

- Производителя товара по каждому наименованию;

- ГОСТ/ ТУ/ номер чертежа/ каталожный номер товара;

- Стоимость поставки ТМЦ в рублях (без НДС с учетом доставки до склада Покупателя по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 77 и сборки на объекте, указанном Покупателем);

- Полная стоимость поставки ТМЦ в рублях (с НДС, с учетом доставки склада Покупателя по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д.77 и сборки на объекте, указанном Покупателем);

- Условия оплаты ТМЦ (базовые условия оплаты: расчет за Товар производится Покупателем в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем оригиналов документов, подтверждающих поставку Товара в адрес Грузополучателя);

- Срок действия коммерческого предложения;

- Срок поставки;

- Гарантийные обязательства на ТМЦ;

- Необходимую документацию к ТМЦ.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующей БДКП или обязательное прохождение  проверки на стоп-критерии в установленном порядке. Информацию о прохождении проверки на стоп-критерии можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:

http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу:

http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

Окончание сбора коммерческих предложений:

14 ч. 00 мин. 06 июня 2014 г.

Коммерческие предложения принимаются до назначенного срока окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Конверты доставляются представителем Претендента, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150000, г. Ярославль, ГКП, Московский пр-т д.130,  Тендерный комитет.

Тема письма должна содержать номер коммерческого запроса. Письма без номера коммерческого запроса не будут рассмотрены. Предложения, представленные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право продлить срок подачи коммерческих предложений.

По вопросам технического характера обращаться:

| экономист | Дешеулина Наталья Константиновна | (4852) 49-81-86 | (4852) 44-03-43 | DesheulinaNK@yanos.slavneft.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (Ф.И.О.) | (телефон) | (факс) | (e-mail) |

По вопросам организационного характера обращаться:

Сулейманова Ольга Дмитриевна, телефон (4852) 49-91-44, факс (4852) 49-89-38, e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений запроса коммерческих предложений, полученные не позднее, «03» июня 2014 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

Внимание: настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.